## Slide 1
1.目标特性
2.导弹对目标毁伤能力要求
3. 战斗部类型
4. 弹身直径
战斗部方案设计
1.战斗部舱段质量、质心和转动惯量
2. 战斗部舱段直径、长度
3. 串联战斗部和两级战斗部间距要求

## Slide 2
1.导弹质量限制
2.弹身直径
3.速度方案
4.弹道方案
5.动力系统基本形式
6.有效载荷
7.初步估算阻力系数
8.经验性选取弹体结构系数
9.发动机质量与比冲
起飞质量设计
1.导弹满载、空载质量
2. 弹体结构质量
3. 发动机质量
4. 发动机总冲
5. 发动机工作时间

## Slide 3
1.弹身直径
2.所选择的动力系统的基本形式
3.推进剂性能要求
4.发动机质量约束
5.发动机总冲要求
6.发动机工作时间要求
发动机方案设计
1.发动机长度
2.发动机直径
3.发动机满载质量、空载质量
4.发动机满载质心、空载转动惯量
5.发动机质量秒流量
6.发动机推力
7.发动机工作时间

## Slide 4
典型目标运动特性
导弹速度方案
导引规律
导引弹道运动学分析设计
1.导弹在攻击区内的需用法向过载变化规律

## Slide 5
命中精度指标要求
作战高度范围
作战温度范围
导弹速度变化范围
制导体制
导引规律
导弹基本控制模式
导弹需用法向过载
控制系统概要设计设计
明确是否要求弹体动力学随攻角变化保持近似线性特性
明确是否采用自动驾驶仪以及自动驾驶仪类型
若采用自驾仪，明确传感器类型以及安放位置

## Slide 6
导弹基本气动布局形式
弹身直径
初步估算的舵机舱段尺寸，质量以及转动惯量
电子仓尺寸，质量以及转动惯量
导引头~
战斗部舱段~
串联两级战斗部间距要求
发动机长度
发动机直径
发动机满载质量、空载质量
发动机满载空载质心
发动机满载空载转动惯量
导弹需用法向过载
弹上传感器对部位安排的需要
第一轮结构设计
弹身部位安装
初步确定的舵机舱段的位置
关键结构连接件
弹身尺寸
弹身满载空载质量
~质心
~转动惯量

## Slide 7
战术技术要求的导弹外形尺寸的限制
导弹进本气动布局形式
导弹满载空载质量
导弹需用法向过载变化规律
弹体动力学随攻角变化保持近似线性的要求
弹体固有频率/静稳定度要求
弹体尺寸
部位安排初步确定的舵机舱段的位置
第一轮气动设计
导弹头部形状
初步确定的升力面位置、形状和尺寸
升力系数、侧向力系数
阻力系数
弹体升力特性基本线性的攻角范围

## Slide 8
弹身部位安排
确定舵机舱段位置
关键结构连接件设计方案
弹身尺寸
弹身满载质量，空载质量
弹身满载质心，空载质心
~转动惯量
弹头部尺寸、形状
主升力面位置、形状、尺寸
初步确定的舵面位置、形状和尺寸
第二轮结构设计
导弹部位安排
导弹详细外形尺寸
导弹满载空载质量
~质心
~赤道转动惯量
~极转动惯量

## Slide 9
第二轮气动设计
确定舵机舱段位置
确定主升力面位置、形状和尺寸确定
舵面位置、形状和尺寸
给出弹体环节保持近似线性特性的攻角 范围
升力系数、侧向力系数
駔力系数
俯仰力矩系数、偏航力矩系数
俯仰阻尼力矩系数导数、偏航阻尼力矩系数导数
控制力系数、控制力矩系数
滚转力矩系数
滚转阻尼力矩系数导数
🐎格努斯施系数导数
舵机铰链力矩系数
战术技术要求的导弹外形尺寸的限制
导弹进本气动布局形式
导弹需用法向过载变化规律
弹体动力学随攻角变化保持近似线性的要求
弹体固有频率/静稳定度要求
弹体详细外形尺寸
部位安排初步确定的舵机舱段的位置
满载空载质量
~质心
~两类转动惯量

## Slide 10
典型目标运动特性
导引规律
发动机推力
发动机工作时间
发动机质量秒流量
导弹满载质量、空载质量
升力系数
阻力系数
俯仰力矩系数
控制力矩系数
舵机铰链力矩系数
导引弹道动力学分析
导弹在攻击区域内的速度变化规律
导弹的有效射程
需用法向过载变化规律
需用攻角变化规律
需用弹体波束（视线）角变化规律
需用舵偏角变化规律
需用舵机铰链力矩变化规律

## Slide 11
发动机推力
满载质量、空载质量
导弹满载赤道转动惯量、空载赤道转动惯量
导弹满载极转动惯量、空载极转动惯量
升力系数、侧向力系数
阻力系数
俯仰力矩系数、偏航力矩系数
俯仰阻尼力矩系数导数、偏航阻尼力矩系数导数
控制力系数、控制力矩系数
滚转力矩系数
滚转阻尼力矩系数导数
马格努斯力矩系数导数
离度变化范围
飞行逨度变化范围
飞行攻角变化范围
弹体动态特性分析
导弹动力系数
增益变化规律
阻尼变化规律
固有频率变化规律
最大可用法向过载变化规律
动态稳定转速边界（对于旋转导弹）

## Slide 12
命中精度指标要求
制导体制
导引规律
导弹基本控制模式
需历法向过载变化规律
特征点动力系数
制导回路设计
控制器结构
控制器设计参数
对闭环系统各环节的精度及带宽等指标要求
自动驾驶仪增益特性要求
自动驾驶仪阻尼特性要求
自动驾驶仪带宽特性要求

## Slide 13
自动驾驶仪类型
弹上传感器位置
特征点动力系数
自动驾驶仪增益特性要求
自动驾驶仪阻尼特性要求
自动驾驶仪带宽特性要求
自动驾驶仪设计
自动驾驶仪结构
自动驾驶仪各环节设计参数
自动驾驶仪增益
自动驾驶仪阻尼
自动驾驶仪带宽
自动驾驶仪传感器精度要求

## Slide 14
典型目标运动特性
导引规律
发动机推力
发动机工作时间
发动机质量秒流量
导弹满载质量、空载质量
导弹满载赤道转动惯量、空载赤道转动惯量
导弹满载极转动惯量、空载极转动惯量
升力系数、侧向力系数 阻力系数
俯仰力矩系数、偏航力矩系数
俯仰阻尼力矩系数导数、偏航阻尼力矩系数导数
控制力系数、控制力矩系数
滚转力矩系数
滚转阻尼力矩系数导数
马格努斯力矩系数导数
初始发射条件
各种误差及干扰因素
有控刚体仿真
有控状态下导弹弹道特性
有控状态下弹体姿态运动特性
导弹命中精度
有效攻击区域